| Приложение № 2 к аукционной документации Техническое задание на поставку продукции для нужд МУП «ЦМИ» Мебель должна соответствовать техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Товар должен быть новый (товар не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств). Доставка, разгрузка, сборка, установка товара по адресу Заказчика должна осуществляться транспортом и силами Исполнителя. Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях. Поставщик предоставляет технические паспорта, сертификаты соответствия на поставляемую продукцию. |
| --- |
| Список терминов: ПВХ - поливинилхлорид ; ЛДСП – ламинированная древесно-стружечная плита; МДФ - древесно-волокнистая плита средней плотности. |
| № | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Стойка администратора рис. 1 | Стойка угловая с гнутым фасадом, изготовленным из МДФ, ЛДСП, состоящая из 3 сегментов и входного модуля. Стойка с закругленной частью. Габариты стойки: длина 2500 мм ± 2%, ширина 1400 мм ± 2%, высота нижней столешницы 700 мм ± 2%, высота верхней столешницы 1200 мм ± 2%. Фасадная часть стойки изготовлены из гнутого МДФ листа Опоры стойки, опоры столешниц, столешницы и полки изготовлены из специальной ламинированной древесностружечной плиты толщиной не менее 16 мм не более 17 мм. Все торцы стойки обработаны специально термо и химически стойкой пластиковой кромкой толщиной не менее 2 мм. Цвет ЛДСП по согласованию с Заказчиком. | шт. | 1 |
| 2 | Гардеробный барьер раздачи со стеклом матовым непрозрачным рис.2 | Глубина стойки 350 мм ± 2%, длина 2950 мм ± 2%, высота 2100 мм ± 2% с ограждающей частью 1000 мм ± 2%. Нижняя часть стойки со створкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм не более 17 мм; Столешница стойки из ЛДСП толщиной не менее 26 мм не более 28 мм; Часть столешницы над створкой откидная; Все торцы изделия обрабатываются ПВХ кромкой толщиной не менее 2 мм Каркас верхней части стойки из хромированных труб диаметром не менее 25 мм не более 28 мм с толщиной стенки не менее 1 мм; Крепление каркаса верхней части выполняется к столешнице и к стенам; Остекление верхней части стойки выполняется из тонированного стекла толщиной не менее 5 мм не более 8 мм; Распашные створки верхней части из стекла толщиной не менее 5 мм не более 8 мм в алюминиевом каркасе; Два замка - для нижней и верхних створок. Цвет ЛДСП по согласованию с Заказчиком. | шт. | 1 |
| 3 | Система стоек мебельных для одежды в гардероб рис.3 | Гардероб секционный сборно-разборный, основой каркаса секции является стальная хромированная труба диаметром не менее 25 мм не более 28 мм с толщиной стенки не менее 1 мм. Секции одно- и двусторонние с крючками на панели ЛДСП. Крючки хромированные 3-х рожковые. Количество – не менее 96 шт. не более 98 шт. Модель крючков по согласованию с заказчиком. Максимально возможная длина секции 1200 мм ± 2%. Секции крепятся в пол и стены, а также между собой в жесткий каркас. На каркас для крепления крючков закрепляется лист из ЛДСП толщиной не менее 26 мм не более 28 мм. Цвет ЛДСП по согласованию с Заказчиком | шт. | 1 |

Эскизы необходимой мебели:

рис 1 .

рис. 2

рис.3 Система стоек мебельных для одежды в гардероб