Приложение №6

к аукционной документации

Требования к параметрам товаров (материалов), используемых при выполнении работ

Все товарные знаки, используемые в Техническом задание и во всех документах находящихся в отдельных файлах, по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент». При описании объекта закупки использованы преимущественно стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

| № | Наименование материала, оборудования | Показатели с указанием максимальных и (или) минимальных значений таких показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-Х, ВК-Х, ЭК-Х | Истираемость, мкм, не более 90 Абсолютная остаточная деформация, мм, не более 1,5 Изменение линейных размер ов, %, не более 1,5 Прочность связи между подосновой и полимерным слоем, Н/см, не менее 3,0 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более 5 - 1015 Цветоустойчивость и равномерность окраски для одноцветного линолеума, порог, не более 4 Индекс снижения уровня ударного шума (индекс улучшения изоляции ударного шума), дБ, не менее 18 Показатель теплоусвоения, Вт/м2 ·К, не более 12 Прочность сварного шва, Н/см2, не менее 294 |
| 2 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | Предназначение - для установки на внутренние и наружные двери левого и правого исполнения общественных зданий и жилых помещений. Замок должен обладать длительным сроком эксплуатации, не требовать обслуживания в течение всего срока службы. Цвет фурнитуры - бронза. Максимальная толщина полотна двери, мм: не менее 35. Материал исполнения корпуса - сталь. Диаметр ригеля, мм: более 8. Вид цилиндрового механизма - двусторонний. Количество ригелей: не менее 2. Межосевое расстояние, мм: не более 70. Количество ключей: не менее 3. Материал исполнения фурнитуры: сплав алюминия или сталь. Длина цилиндрового механизма, мм: не менее 50. Количество секретных комбинаций: не менее 5000. Величина выдвижения ригеля, мм: не менее 18. Количество оборотов выдвижения ригеля: не менее 2. |
| 3 | Нащельник | Притворная планка (нащельник) Ширина 35-45 мм материал – массив сосны цвет – по согласованию с заказчиком |
| 4 | Дверное полотно | Дверное полотно для двери глухой Размер полотна – 1950-2100х800-1300мм Цвет - по согласованию с заказчиком Состав – массив сосны (влажность не более 8%) Покрытие – грунт полиуретан Лак НЦ (нитроцеллюлозный) в 2 слоя Стоевые полотна – массив сосны + шпон дуба 2 мм +лак НЦ 2 слоя Толщина полотна – 38±5 мм |
| 5 | Коробочный брус | Толщина – не менее 70 мм Состав – сосна срощенная (влажность – не более 8%) Лак НЦ (нитроцеллюлозный) в 2 слоя Цвет – по согласованию с заказчиком |
| 6 | Наличник | Ширина – 70 мм Сфера – сосна срощенная (влажность – не более8%) Лак НЦ (нитроцеллюлозный) в 2 слоя Цвет – по согласованию с заказчиком |
| 7 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | Соответствуют ГОСТ 7798-70. Форма головки болта: шестигранная; класс точности ГОСТ 7798-70: В. Диаметр резьбы: 10 мм. Высота головки, не менее мм: 6 ,4. Размер под ключ, не менее: 16 |
| 8 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | Назначение: для установки окон и дверей; герметизации отверстий, щелей, стыков; герметизации мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов; для герметизации проходов вокруг труб; для монтажа строительных деталей Пена монтажная затвердевает под воздействием влажности воздуха до полуэластичного состояния. При затвердевании пена увеличивается в объеме. Баллон оснащен специальным вентилем для использования с пистолетом-аппликатором. Упаковка: баллон емкостью не менее 750 мл с вентилем для пистолета. Температура использования не ниже +5 °C. Выход из одного баллона: до 25-50 литров готовой пены в зависимости от условий применения – влажности воздуха, температуры применения, наличия свободного пространства для расширения |
| 9 | Клинья пластиковые монтажные | Функциональные характеристики: используются для расклинивания и юстировки строительных элементов и систем, монтажа окон и дверей в проеме, выравнивания окон и дверей относительно четверти проема, откосных работ, установки ламинированного пола, паркета, выравнивания кровли, установки лаг и лестниц. Материал: специальный полимерный материал, не реагирующий на перепады температур. Наличие пилообразных зубьев расположенных с двух сторон по всей поверхности и находятся к ней под углом. Температура эксплуатации: от -40°C до +80°С. |
| 10 | Грунтовка для внутренних работ | Функциональные характеристики: для наружных и внутренних строительных работ в качестве вспомогательных материалов для упрочнения рыхлых поверхностей, выравнивания впитывающей способности подложки, позволяют получить поверхность для нанесения отделочных материалов. экологически чистая, не содержит органических растворителей, пожаро-взрывобезопасная. Покрытие - прозрачное. Нанесение грунта производится при помощи кисти, валика или распылителем при температуре выше 5 °С. Время высыхания: 1-2 часа при температуре 20 °С. Расход: 0,07 -0,1 кг/м2 при однослойном покрытии. |
| 11 | Краска универсальная латексная полиакрилатная | Расход краски на однослойное покрытие не более 140 г/м2 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t 20 °С, с, не менее25 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более150 Адгезия, балл 2-3 Время высыхания до степени 3 при t 20 °С, час, не более 1 |
| 12 | Штукатурка | Вяжущее - цемент Температура выполнения работ +5...+30°С Фракция наполнителя не более 1,0 мм Толщина слоя без использования штукатурной сетки 5-20 мм Прочность на сжатие не менее 100 кг/см² Прочность сцепления не менее 5 кг/см² Морозостойкость не менее 35 циклов |
| 13 | Грунтовка | Грунтовка должна обеспечивать прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью. Должна создавать дополнительную защиту от коррозии. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Степень перетира, мкм, не более 100. Адгезия пленки, баллы, не более 2. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее 20. Расход грунтовки на однослойное покрытие не более 150 г/м. Время высыхания каждого слоя грунтовки при t°C 18-22°С не более 24 часов. |
| 14 | Розетка открытой проводки с заземлением | Максимальная нагрузка - 16А Номинальное напряжение - 220В Степень защиты - IP44 Габаритные размеры - 123*73*59мм |
| 15 | Сжимы ответвительные | Должен быть предназначен для выполнения ответвлений от магистральных линий кабелей и проводов. Степень защиты не хуже IP20. Климатическое исполнение должно быть У3. Материал корпуса должен быть стойким к воздействию ультрафиолета и не поддерживать горение. Диапазон сечений магистральных проводов, мм2: от не менее 5 до не более 9. Диапазон сечений ответвительных проводов, мм2: от не менее 2 до не более 10. Размеры, мм: менее 90х90х50 |
| 16 | Лента монтажная | Должна быть предназначена для бандажирования пучков проводов и кабелей, крепления пучков и одиночных проводов и кабелей к различным конструкциям. Ширина не менее 10 мм. Допустимая растягивающая сила на соединении лента-кнопка более 45Н. |
| 17 | Кабель канал 20*10 | Ширина основания 20±0,4 мм Высота 10±0,4 мм Толщина стенки 1,0 мм В упаковке 96 м (отрезки по 2 м) Цвет белый Кабель-канал предназначен для прокладки проводки по сгораемым основаниям, с учетом требований ПУЭ, сетей ПОСТОЯННОГО и ПЕРЕМЕННОГО тока до 1000 (!) вольт. Материал - самозатухающий ПВХ-пластикат. Диапазон рабочих температур от -40 до +45°С, допускается монтаж при температуре до +60°С. |
| 18 | Кабель канал 60*40 | Ширина основания 60±0,4 мм Высота 40±0,4 мм Толщина стенки 1,0 мм В упаковке 100 м (отрезки по 2 м) Цвет белый Кабель-канал предназначен для прокладки проводки по сгораемым основаниям, с учетом требований ПУЭ, сетей ПОСТОЯННОГО и ПЕРЕМЕННОГО тока до 1000 (!) вольт. Материал - самозатухающий ПВХ-пластикат. Диапазон рабочих температур от -40 до +45°С, допускается монтаж при температуре до +60°С. |
| 19 | Изолента | Должна быть устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, коррозии металлов, истиранию, старению. Не должна поддерживать горение. Толщина основы не менее 0,1 мм. Толщина клеевого слоя не менее 0,01 мм. Ширина ленты не менее 15 мм. Прочность при растяжении не должна быть менее 12 МПа. Удлинение при разрыве более 150 %. Диапазон рабочих температур, °С: от не выше минус 40 до не ниже +50. |
| 20 | Уайт-спирит | Должен применяться в качестве растворителя. Должен представлять собой высококипящую фракцию бензина. Фракционный состав уайт-спирита должен соответствовать требованиям: температура начала перегонки уайт-спирита должна быть не выше ста шестидесяти градусов Цельсия. Десять процентов уайт- спирита должно перегоняться при температуре не выше ста семидесяти градусов Цельсия. Девяносто процентов уайт-спирита должно перегоняться при температуре не выше ста девяноста пяти градусов Цельсия. До двухсот градусов Цельсия перегоняется не менее девяноста восьми процентов. Остаток в колбе более двух процентов не допускается. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле должна быть не ниже тридцати трех градусов Цельсия. Летучесть по ксилолу должна быть не менее трех целых и не более четырех целых пяти десятых. Массовая доля ароматических углеводородов должна быть не более шестнадцати процентов. Массовая доля общей серы должна быть не более нуля целых двадцати пяти сотых процентов. Не допускается наличие механических примесей и воды. В составе должны отсутствовать водорастворимые кислоты и щелочи. Анилиновая точка должна быть не выше шестидесяти пяти градусов Цельсия. |
| 21 | Кабель силовой | Должен быть с медными жилами, должен быть с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, должен быть с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Должен быть не распространяющим горение при групповой прокладке. Количество жил должно быть три. Номинальное сечение жилы должно быть не менее 2,5 мм2. Класс жилы 1-6. Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20° С, не более 15 Ом. Срок службы не менее 25 лет. Показатель пожарной опасности: предел огнестойкости 1-8. Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле и должна отделяться от токопроводящей жилы без повреждения жилы и самой изоляции. Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Номинальная толщина изоляции жил более ноль целых пяти десятых миллиметра. Показатель пожарной опасности: показатель коррозионной активности должен быть 1-2. Кабель должен выдерживать в течение не менее 10 мин воздействие переменного напряжения 3кВ частотой 50 Гц. Водопоглощение изоляции: увеличение массы при погружении не более 10г/см2. Кабель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от не выше - 45°С до не ниже +45°С. Прочность изоляции и наружной оболочки при разрыве до старения не должны быть менее 8 Н/мм2. Номинальное напряжение кабеля должно быть 0,66 кВ. Показатель пожарной опасности: предел распространения горения П1-П4. Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, °С: более 60. Допустимый ток односекундного короткого замыкания не менее, А: 150. Кабель должен иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность защитного шланга или наружной оболочки. Показатель пожарной опасности: показатель дымообразования 1-4. Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Наружный диаметр не более 15 мм. Масса одного километра кабеля не более 500 кг. |
| 22 | Гвозди строительные с конической головкой | Диаметр стержня не менее 1,8 мм, длина гвоздя должна составлять 60 мм. Диаметр головки гвоздя не менее 3 мм. Высота головки не менее 0,5 мм. Масса гвоздя не менее 1 г. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя не более 1 мм. Отклонение от соосности головки относительно стержня должно быть менее 0,3 мм. Торцевая поверхность головки: гладкая или рифлёная. Должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Сечение заостренной части гвоздя круглое или квадратное. Максимальный угол заострения по граням менее 50°. |
| 23 | Провода неизолированные | Провод должен состоять из одной или должен быть скручен из нескольких медных проволок. Марка провода должна быть М. Номинальное сечение провода не менее 4 мм2 и не более 6 мм2. Диаметр провода 2-3 мм. Масса 1 км провода менее 40 кг. Срок службы должен быть не менее 40 лет. Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, не более 4,7 Ом. Разрывное усилие провода не менее 1561 Н. |
| 24 | Растворитель | Цвет и внешний вид - бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Марка растворителя или Р-4 или Р-5 или Р-5А или Р-12. Массовая доля воды по Фишеру - не более одного процента. Летучесть по этиловому эфиру в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее пяти и верхним пределом не более пятнадцати. Кислотное число - не более нуля целых одной десятой мг КОН/г %. Число коагуляции должно быть не менее двадцати процентов. Температура вспышки в закрытом тигле должна быть не ниже минус двенадцати и не выше плюс пяти градусов Цельсия. Температура самовоспламенения должна быть не ниже четырехсот девяносто и не выше пятисот пятидесяти градусов Цельсия. Температурный предел распространения пламени должен быть в диапазоне от не ниже минус двенадцати до не выше плюс тридцати шести градусов Цельсия. |
| 25 | Изоляционная лента | Должна быть предназначена для применения в качестве изоляционного материала при электротехнических работах. Состав: ПВХ-пленка, клеевой слой на резиновой основе. Общая толщина ленты не менее ста микрометров. Толщина клеевого слоя не менее пятнадцати микрометров. Диапазон рабочих температур от не выше минус сорока восьми градусов Цельсия до не ниже плюс семидесяти пяти градусов Цельсия. Относительное удлинение при разрыве не менее ста восьмидесяти процентов. Ширина лента не менее восемнадцати миллиметров. Температура хрупкости не выше минус сорока пяти градусов. |
| 26 | Пропан-бутан, смесь техническая | . По физико-химическим и эксплуатационным показателям пропан-бутан должен соответствовать следующим требованиям: массовая доля суммы бутанов и бутиленов не должна превышать 70 %; массовая доля сероводорода и меркаптановой серы меньше 0,13 %, в том числе массовая доля сероводорода не должна быть более 0,03 %; объемная доля жидкого остатка при 20°С менее 2 %; давление насыщенных паров, избыточное, при температуре 45 °С не должно достигать 1,8 МПа; содержание свободной воды и щелочи не более 1,5 %. По степени воздействия на организм пропан-бутан должен относятся к веществам не опаснее 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. |
| 27 | Кирпич | Должен быть полнотелый. Должен быть нормального формата. Марка по прочности М100 или М125 или М150. Класс средней плотности изделия 2,0 или 1,4 или 1,2 или 1,0. Морозостойкость F50 или F75 или F100 или F200 или F300. Номинальный размер: не более 250х125х70 мм (длина х ширина х толщина). Группа по теплотехническим характеристикам: эффективные или повышенной эффективности. Предельные отклонения номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм: по длине: не более 6, по ширине: не более 5, по толщине: не более 5. Средняя плотность не более 2 г/см3. |
| 28 | Сетка из базальтоволокна СБНПс-100(25)-150 | Масса на единицу площади, г/м2 , не более - 500; Разрывная нагрузка не менее, кН/м: Вдоль – 100, Поперек – 100; Удлинение при разрыве не более, % Вдоль – 3 Поперек – 3 Допустимая потеря прочности на растяжение после 25 циклов промораживания-оттаивания не более, % 5 |
| 29 | Проволока стальная низкоуглеродистая | Диаметр, мм: 1,1. Термически обработанная. С цинковым покрытием 2 класса. Отсутствуют места, не покрытые цинком, черные пятна. Поверхностная плотность цинка, г/м2: 75. Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: 340. Относительное удлинение, %: 12. Овальность проволоки 0,03 мм. Соответствует ГОСТ 3282-74. |
| 30 | Электроды УОНИ-13/45 | Тип электрода Э42А. Предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Диаметр 4 мм. Временное сопротивление разрыву металла шва и наплавленного металла 42 кгс/мм2. Относительное удлинение металла шва и наплавленного металла 22 %. Содержание в наплавленном металле: серы 0,03 % и фосфора 0,03 %. Ударная вязкость 15 кгс*м/см2. Соответствует ГОСТ 9467-75. |
| 31 | Кислород технический газообразный | Предназначен для газопламенной резки и сварки металлов и других технических целей. Сорт 1-й. Объемная доля кислорода 99,7 %. Тара - стальные баллоны. Давление в баллоне 150 кгс/см2. Объемная доля водяных паров 0,007 %. Объемная доля водорода 0,2 %. Соответствует ГОСТ 5583-78. |
| 32 | Изолента Safeline MULTECH 911 15/20 | Устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, коррозии металлов, истиранию, старению. Не поддерживает горение. Толщина основы 0,15 мм. Толщина клеевого слоя 0,015 мм. Ширина ленты 15 мм. Прочность при растяжении 15 МПа. Удлинение при разрыве 200 %. Диапазон рабочих температур, °С: от минус 50 до +80. Страна происхождения Китай. |
| 33 | Изоляционная лента (изолента ПВХ) | Предназначена для применения в качестве изоляционного материала при электротехнических работах. Состав: ПВХ-пленка, клеевой слой на резиновой основе. Общая толщина ленты: 130 мкм. Толщина клеевого слоя: 20 мкм. Диапазон рабочих температур: от -50°С до +80°С. Относительное удлинение при разрыве: 200%. Ширина лента 19 мм. Температура хрупкости -50 °С. |
| 34 | Грунтовка ГФ-021 | Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Цвет пленки грунтовки красно-коричневый. Внешний вид пленки после высыхания: ровный, однородный, матовый. Условная вязкость при 20 °C по вискозиметру ВЗ-4, 45 с. Степень разбавления грунтовки растворителем 20 %. Массовая доля нелетучих веществ 56 %. Степень перетира 40 мкм. Время высыхания до степени 3, при 105 (±5) °C 35 мин. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3: 0,35 условные единицы. Отсутствуют отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку. Эластичность пленки при изгибе 1 мм. Прочность пленки при ударе на приборе типа У- 1: 50 см. Расслаивание 5 мл. Адгезия пленки 1 балл. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при 20 (±2) °C: 48 ч. Пленка при шлифовании образует ровную поверхность и не засаливает шкурку. Время высыхания до степени 3, при 20 (±2) °C 24 ч. Максимальный расход грунтовки 100 г/м2. Соответствует ГОСТ 25129-82. |
| 35 | Шпатлевка масляно-клеевая | Функциональные характеристики: применяется для выравнивания бетонных, оштукатуренных поверхностей под все виды декоративной отделки (окраска, приклеивание декоративных отделочных материалов). Применяется для внутренних работ. Расход: от 0,5 до 2,0 кг/м2 (в зависимости от толщины слоя) Цвет: белый Время высыхания: не более 24 часа Толщина слоя: до 3 мм |
| 36 | Плитка керамическая | - ГОСТ 6787-2001; - размер, мм – по согласованию к заказчику; - цвет плиток – по согласованию с заказчиком ; - толщина – 5мм-9мм; - водопоглощение, %, не более – 6; - износостойкость, степень – 3-4; - прочность на изгиб не менее 15 МПа |
| 37 | Плитки керамические для полов, неглазурованные. | Должны быть квадратные (400х400 мм или 300х300 мм) или прямоугольные (500х300 мм или 400х300 мм), -толщина не менее 7,5мм. Лицевая поверхность должна быть гладкой, неглазурованной, одноцветная. -Водопоглощение, % не более 3,5. -Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее 25,0. |
| 38 | Выключатель 220В | Соответствуют стандартам — ГОСТ Р 51324.1-2005. - Способ установки — скрытый; - Номинальное напряжение, В 250; - Частота тока, Гц 50; - Электрическая износостойкость, циклов вкл/выкл Выключатели — 40000; - Степень защиты IP20; - Гарантийный срок службы 3 года; - Цвет изделий - белый. Номинальный ток — 10 А. |
| 39 | Розетка с заземлением | Максимальная нагрузка - 16А Номинальное напряжение - 220В Степень защиты - IP44 Габаритные размеры - 123*73*59мм |
| 40 | Щит распределительный навесной ЩРн-43з-1 36 УХЛЗ IP 31 ,620*310*120, корпус металлический | Вид установки: навесной Толщина металла: 0,8-1,0 мм. Номинальный ток: 63-125А. Тип покрытия: порошковая шагрень/ глянец. Цвет: RAL 7032, RAL 7035, RAL 9016. Степень защиты: навесных – IP 31. Угол открытия двери: 105° |
| 41 | Щит распределительный навесной 265*310*120, ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ | Вид установки: навесной Толщина металла: 0,8-1,0 мм. Номинальный ток: 63-125А. Тип покрытия: порошковая шагрень/ глянец. Цвет: RAL 7032, RAL 7035, RAL 9016. Степень защиты: навесных – IP 31. Угол открытия двери: 105° |
| 42 | Устройство дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO | Номинальное напряжение: +220 В Номинальная частота: 50 Гц Класс защиты: IP20 Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4 Температура окружающей среды: 0/+40°C |
| 43 | Коробка коммутационная | Количество контактов 4 Габаритные размеры, мм O61*23 УС 2х2 устройство соединительное Контакты 2x2 Длина гибкого перехода (пружина) , мм 200/300/400 Максимальное напряжение, В до 80 Максимальный ток, мА до 100 Переходное сопротивление двух контактов, Ом 0,3 |
| 44 | Светильник для ламп накаливания | Класс пожаробезопасности "F" - Да Номин. напряжение, В - 220...230 Мощность лампы, Вт - 60 С ламп. в комплекте - Нет Диаметр, мм - 178 Глубина, мм - 75 Глубина монтажная (встраив.) , мм - 75 Светораспределение - Симметричный (-ое) Выход светового потока - Прямой С выключателем - Нет С выход. Розеткой - Нет С датчиком движения - Нет Диммируемый (-ая) - Нет Диаметр монтажный (встраив.), мм - 178 Перфорированный отражатель - Нет Класс пожаробезопасности "ММ" для мебельных светильников - Нет Класс пожаробезопасности "М" для мебельных светильников - Нет Класс пожаробезопасности "FF" - Нет Класс пожаробезопасности "D" - Нет Управление цветом (RGB) - Нет Цвет лампы -Нет (без) Регулируемый (настраиваемый) - Нет Раздельное управление прямым и отраженным светом -Нет Степень защиты (IP) - IP54 Модель/исполнение -Накладн. на поверхность Материал плафона/рассеивателя - Стекло прозрачное (чистое) Цвет плафона/рассеивателя -Белый Тип светильника - Светильник с плафоном/рассеивателем Тип лампы - Лампа накаливания (общ. назначения) Материал корпуса - Алюминий Цвет корпуса - Белый Цоколь (патрон) лампы - E27 Класс защиты - I Тип монтажа (способ установки) - Накладн. на поверхность Тип источника света. - Лампа накаливания/ энергосберегающая С защитной решеткой/ сеткой/ экраном - Нет Подходит для аварийного освещения (с БАП) - Нет С сумеречным выключателем/фотореле - Нет Раздельное включение/выключение прямого и отраженного света - Нет |
| 45 | Контрольно-пусковой блок | Напряжение в линии связи, В8…12 Ток потребления от линии связи с С2000-КДЛ, мА не более1 Количество выходов реле2 Коммутируемая мощность, ВА, не более30 Коммутируемое реле напряжении, В, не более100 Коммутируемый реле ток, А, не более2 Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 Габаритные размеры, мм156х107х39 Масса, не более, кг0.3 |
| 46 | Контроллер двухпроводной линии связи | Напряжение питания DC, В10.2…28.4 Потребляемая мощность контроллером, Вт4 Ток потребления контроллером, мА (без подключенных к ЛС устройств) : - при питании от источника с выходным напряжением 12 В, не более400 - при питании от источника с выходным напряжением 24 В, не более200 Количество адресуемых зон127 Количество подключаемых считывателей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода1 Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов)512 Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более100 Длина двухпроводной линии связи, м, не более600 Диапазон рабочих температур, °С-30…+55 Масса контроллера, кг0.3 Габаритные размеры контроллера, мм156х107х39 |
| 47 | Извещатель охранный объемный адресный | Дальность действия, м12 Электропитаниеот ДПЛС Ток потребления, мАпри отключенной индикации- 0.5 мА Угол обзора, град90° Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 Размеры, мм105х75х56 Масса, не более, г100 |
| 48 | Преобразователь частоты | Выходная мощность 0.4кВт Выходной ток 1.5A Номинальное напряжение и частота на входе 380V AC 50/60Hz Допустимый диапазон напряжения на входе 330…440V Напряжение на выходе 0…380V Частота на выходе 0.1…400Hz Точность индикации выходной частоты 0.1Hz Аналоговые входы 2 входа (1 по току + 1 по напряжению) Внутренний источник питания 10V Транзисторные выходы 1 (NPN) 48V, 50mA Релейные выходы 1 выход 250V AC 1A, 30V DC 1A Аналоговые выходы 2 выхода (0…10V, 4…20mA) ПИД регулятор есть Автоподхват есть Предустановленные скорости 15 Порт RS485 есть, протокол обмена данными Modbus PLC есть Встроенный силовой ключ для тормозного резистора нет Встроенный датчик температуры нет Панель управления несъёмная (выносная клавиатура - опция) Защита от перегрузок 120% в течение 1 мин. Рабочая температура -10°C…+ 50°C (без обледенения) Влажность воздуха max 90% (без конденсата) Вибрация до 20Hz max 1.0g / 20…50Hz max 0.6g Класс защиты IP20 Габаритные размеры 72x142x112мм |
| 49 | Оповещатель пожарный свето-звуковой, комбинированный | ЦветБелый Цвет свеченияКрасный Частота мигания, Гц- Уровень звукового давления, дБ105 Количество тонов- Регулировка громкостинет Напряжение питания, B: - от внешнего источника питания9…13.8 Ток потребления, мА: - при питании от внешнего источника питания55 Степень защитыIP41 Диапазон рабочих температур, °С-30…+55 Габаритные размеры, мм90х90х38 Масса, не более, кг0.1 |
| 50 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм | Ширина основания 25±0,4 мм Высота 16±0,4 мм Толщина стенки 1,0 мм Цвет белый Кабель-канал предназначен для прокладки проводки по сгораемым основаниям, с учетом требований ПУЭ, сетей ПОСТОЯННОГО и ПЕРЕМЕННОГО тока до 1000 (!) вольт. Материал - самозатухающий ПВХ-пластикат. Диапазон рабочих температур от -40 до +45°С, допускается монтаж при температуре до +60°С. |
| 51 | - ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 52 | - ВВГнг-LS 2х1,5 ГОСТ - Б-К | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 53 | - ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ - Б-К | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 54 | - ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ - Б-К | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 55 | - ВВГнг-LS 5х2,5 ГОСТ - Б-К | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 56 | Бруски обрезные | Порода дерева сосна. Бруски сухие, влажность 20 %. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) отсутствуют. Острый обзол отсутствует. Оценка качества пиломатериалов, будет произведена по худшей стороне. длина: 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм сорт 1,3. Значение показателя шероховатости 1200 мкм. Соответствуют ГОСТ 8486-86. |
| 57 | Доски обрезные хвойных пород | Длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт. Значение показателя шероховатости 1,2 мм. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) отсутствуют. Острый обзол отсутствует. Отклонения от номинальных размеров: по длине ± 10 мм, по толщине ± 0,5 мм, по ширине ± 1 мм. Доски сухие, влажность 18 %. Оценка качества пиломатериалов, произведена по пласти, худшей для данной доски. Порода дерева сосна. Соответствуют ГОСТ 8486-86. |
| 58 | Паста антисептическая "ПАФ-ЛСТ" | Предназначена для защиты древесины от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях классов службы I-XII по ГОСТ 20022.2-80. Объекты защиты: лаги, балки перекрытий, нижние венцы срубов, доски пола с нижней части, оконные и дверные блоки по периметру, деревянные закладные детали и т.п. Особенно эффективна для условий возможного развития домовых грибов и обработки сырой древесины. Рабочий раствор готовится на месте потребления путем добавления в пасту-концентрат воды температурой 55 °С. Защищенная антисептиком древесина приобретает стойкость к воздействию домовых грибов и других биологических агентов ее разрушения в условиях слабого проветривания и повышенной влажности защищаемых конструкций. Увеличивает срок службы древесины на 25 лет. Расход пасты-концентрата 300 г/м2, расход раствора пасты 500 г/м2. |
| 59 | МА-0115 мумия, сурик железный | Цвет пленки: соответствует контрольному образцу цвета в пределах допускаемых отклонений (красно-коричневый – RAL 3009). Расход краски: 100-250 г/м2 на однослойное покрытие. Время высыхания до степени 3, не более: 24 ч. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, при температуре 20 °С, не более: 80-160 сек. Укрывистость невысушенной пленки, не более: 35 г/кв. м. Массовая доля летучего вещества, не более: 14,5 %. Стойкость покрытия при 20 °С к статическому воздействию воды, не менее: 3 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник Б) не менее: 0,12 у.е. Степень перетира,не более: 80 мкм. Массовая доля пленкообразующего вещества,не менее: 27 %. Стойкость пленки к статическому влиянию влаги при температуре (20±2)°С: не менее 0,5 ч. |
| 60 | Мастика герметизирующая нетвердеющая | Предел прочности при разрыве, кг/см2, не менее 0,12 Относительное удлинение, %, не менее | 30 Водопоглощение, %, не более 0,3 Стекание мастики при температуре 80° С (теплостойкость), мм, не более 1 Консистенция, мм 7-12 |
| 61 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее: - для 1 сорта........................................................ 220 - для 2 сорта......................................................... 700 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм при температуре (20+0,5) оС, с........ 20-60 Кислотное число, мг КОН/г, не более................. 10 Массовая доля пленкообразующего вещества, %.... 71±1 Отстой по объему, %, не более....................................... 1 Прозрачность олифы............................................. Полная Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее................................. 0,1 Время высыхания олифы до степени 3, ч, не более...... 24 |
| 62 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | Предел прочности при сжатии, Мпа при пропаривании, через 24 ч. через 3 дня через 28 дней Начало схватывания, мин Конец схватывания, мин Тонкость помола (прошло через сито 008), % Содержание SO3, % Содержание активных мин. добавок, % 24,0 - 28,0 20 - 24,5 44,0 - 48,0 120 - 150 240 - 300 85 - 92 1,0 - 3,0 |
| 63 | Цемент глиноземистый, марки: 500 | Глиноземистый цемент должен изготовляться в соответствии с ГОСТ 969-91 по технологическому регламенту производителя. Содержание глинозема (Al2O3) в цементе должно быть не ниже 35 %. Предел прочности при сжатии, МПа, не менее в возрасте: 1 сут. - 27,4 3 сут.- 50 Тонкость помола: Остаток на сите с сеткой № 008 по ГОСТ 6613, % не более 10 Сроки схватывания: начало, мин., не ранее - 45 конец, час., не позднее - 10 |
| 64 | Лак электроизоляционный 318 | Печной сушки, создающий немаслостойкую пленку.. Высыхает при 80 — 90 °С в течение 18 — 20 ч. Разбавляется бензолом и толуолом; Лак предназначается для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов. Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°С- 25-50; Массовая доля нелетучих веществ, % - 48-53; Время высыхания до степени 3- 8 мин. (130±2)°С 1 |
| 65 | Шпатлевка клеевая | ГОСТ10277-90 Паропроницаемость, Размеры зерен- 0,6 мм, Теплопроводность -0,8 Вт/мК. |
| 66 | Клей «Бустилат» | Хорошая адгезия к большинству строительных (отделочных) материалов (от бетона до древесины и тканей). После просыхания образует бесцветную, тонкую и прочную пленку. Расход (рекомендованный, г/м2) – от 100 до 180. Срок пригодности к применению – не более 1 года (если иное не оговорено производителем). Время полного отвердевания – не более 36 часов. «Схватывание» состава происходит не сразу, что позволяет в процессе приклеивания что-то во время исправить, скорректировать. По сравнению с различными современными «Моментами» – большой плюс. Особенность хранения – желательно, при комнатной температуре (допускается от +8 до +30 0С), в условиях нормальной влажности. |
| 67 | Клей для обоев | Внешний вид - Белые хлопья Содержание сухого вещества , %, не менее - 57 Содержание хлорида натрия к общему объему сухого вещества - 20,9 Содержание активной субстанции к общему объему сухого в-ва – не менее - 69 Массовая доля влаги - 12 Время набухания до состояния готовности – не более ч. - 2 Способность к сохранению рабочих свойств 4% раствора – не менее дней - 7 |
| 68 | Затирка «Старатели» | Пропорции смешивания: 1 часть воды на 2,5—3,3 части сухой смеси (0,3—0,4 л / 1 кг) Время жизни раствора: 1 час после замешивания Расход при ширине швов 2 мм: 1 кг сухой смеси на 2 м² Время твердения: 24 часа Равномерность цвета: Через 2 дня Ширина шва: 2—6 мм Прочность на сжатие: 3,0 МПа Прочность адгезии с основанием: 0,35 МПа Морозостойкость: 25 циклов Температура эксплуатации: От -40 до +60°C |
| 69 | Панели потолочные | Стандартные размеры потолка Армстронг – 600 х 600 мм и 1200 х 600 мм. Толщина одной плиты может составлять от 0,8 см до 2,5 см. Благодаря этому всегда можно выбрать подходящий вариант с учетом типа выполняемых работ, требований помещения и самого заказчика. Вес одного квадратного метра конструкции – от 2,5 кг до 8 кг. Влагостойкость конструкции – от 70 до 95%, Светоотражающая способность – не превышает 90% Звукопоглощение в диапазоне от 0,2 до 0,5 (коэффициент). |
| 70 | Клей ПВА | Высокая клеящая способность (должна отвечать требованиям ГОСТ 18992-80 - 450 Н/м). Морозоустойчивость клеевого соединения (более 4 циклов). Срок хранения - в среднем 6 месяцев. Низкий расход (на 1 м2 в зависимости от типа работ требуется 100-900 г состава). Время полного застывания составляет 24 часа. Пожаро- и взрыбезопасность. Высокая эластичность клеевого шва. Нетоксичность. Влагостойкость. При застывании не становится излишне хрупким, что дает возможность работать с зазорами, достигающими нескольких миллиметров. Эмульсированная составляющая растворима в органических растворителях, уксусной кислоте, сама смесь частично растворима в воде. |
| 71 | Краска водоэмульсионная | Должна быть матовая. Применимость для сухих помещений: наличие. Расход г/ кв.м.: не более 300. Способ нанесения: наносится кистью или распылением или валиком. Время высыхания от пыли при температуре 20°С не более 1 часа. Плотность: не менее 1300 кг/ куб.м. Стойкость к мытью, минимальное кол-во проходов щеткой: не менее 5000. Время высыхания при температуре 20°С не более 4 часов. Расход, л/кв.м, не более 0,3. Белизна не менее 95%. |
| 72 | Шкурка шлифовальная | двухслойная с зернистостью 40-25 ГОСТ13344-79 |
| 73 | Шпатлевка водно-дисперсионная | связующее вещество: акриловый латекс сухой остаток, %, не менее : 80 максимальный размер частиц, мм, не более: 2 белизна, %, не менее : 90 плотность, г/см : 31,73 рН:8,0-9,0 вязкость по Брукфильду 1rpm, sp 5, МПа*с :240000-300000 водостойкость, ч, не менее:48 условная прочность, кг/см:6,7 время высыхания ч.:48 открытое время высыхания, мин:30 минимальная температура нанесения, °С:+6 разбавитель:вода нанесение:шпатель, кельма, валик структурный |
| 74 | Лента киперная | Толщина ленты : 38мм Разрывная нагрузка ленты по основе, Н: не менее 568 Разрывное удлинение при растяжении, %: не менее 8 Линейная плотность ленты, г/м : не менее 8 |
| 75 | Клей плиточный | Температура проведения работ:От +5 °C до +30 °C Пропорции смешивания:1 часть воды на 4,5—5,5 части сухой смеси Оптимальная толщина слоя:3—15 мм Расход при нанесении гребёнкой 6х6 мм:3,5 кг/м² Минимальное время жизни раствора:180 минут Рабочее время (после нанесения на поверхность):20 минут Время корректировки плитки:10 минут Время до пешего хождения:24 часа Адгезия с основанием:12,5 кг/см² (1,25 МПа) Удерживаемый вес:100 кг/м² Морозостойкость:Более 35 циклов Температура эксплуатации:От -50 до +70 |
| 76 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | Водопоглощение, %, не более (для вакуумного способа по ЕN99, для метода кипячения по ГОСТ 27180): ≤0,5 Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, (по ЕN 100 и ГОСТ 27180) : ≥45 Стойкость к глубокому истиранию, мм3, не более (по ГОСТ 27180 и по ЕN 102-для неглазурованной плитки): ≤145 Износостойкость лицевой поверхности, степень PEI - плитки глазурованные:≥3 Морозостойкость, число циклов (по ГОСТ 27180), не менее 150 |
| 77 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, сорт I | Внешний вид: Прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре +20°C: 25-55 Содержание сухого остатка, % : 14,0-17,0 Предел прочности клеевого соединения при сдвиге, МПа (кгс/см2), не менее 19,6 (200) Изгиб клеевой пленки после отверждения, мм, не более 3 |
| 78 | Лак БТ-577 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20±2 °С, сек ........... 18-35 Массовая доля нелетучих веществ, % ...... 39±2 Время до высыхания степени 3: - при 20±2 °С, час, не более.......... 24 - при 100-110 °С,мин, не более ......................... 20 Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее ...................... 0,20 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более ............... 1 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2 °С, ч, не менее ............... 48 Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl при 20±2 °С, ч, не менее ................. 3 |
| 79 | Клей резиновый: № 88-Н | Внешний вид: Однородная вязко-текущая масса от светло-желтого до светло-коричневого цвета (при температуре не ниже +15°С) Условная вязкость по визкозометру типа ВЗ-1, с: 15-40 Прочность связи вулканизированной резины П-56 с алюминиевым сплавом Д-16 или сталью СТ3, через 24 часа после склеивания при температуре 23+5°С, не менее: - при отслаивании, Н/мм (кгс/см): 1,96 (20) - при отрыве, МПа (кгс/см2): 1,08 (11,0) Скорость отслаивания вулканизированной резины П-56 с алюминиевым сплавом Д-16 или сталью СТ3 через 24 часа после склеивания клеем под воздействием отслаивающей нагрузки (0,31+0,05) Н/мм, (0,32+0,06) кгс/см при температуре (70+2)°С см/мин, не более 0,7 |
| 80 | Лак битумный: БТ-123 | Внешний вид покрытия: Прозрачное, с глянцевым блеском Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20±0,5)○С: 17-35 Расход: 80-110 г/м2 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 37 Разбавитель: Сольвент, скипидар, Уайт-спирит Время высыхания плёнки лака до степени 3 при Т (20±0,5)○С, ч, не более 24 При Т (100-110)○С, мин, не более 20 |
| 81 | Клей БМК-5к | Внешний вид: Марка А и Марка Б - Бисер белого или слегка желтого цвета Марка В - Бисер или комочки белого или слегка желтого цвета Внешний вид раствора сополимера в растворителе марки 648: Марка А и Марка Б - Бесцветный или слегка желтоватый. Допускается слабая опалесценция и наличие небольшого количества механических примесей Массовая доля воды, %, не более: Марка А и Марка Б - 2 Марка В - 2,5 Удельная вязкость раствора сополимера в ацетоне с массовой долей 0,5%: Марка А - 0,16+0,25 Марка Б - 0,25+0,40 Марка В - 0,16+0,40 Кислотное число, мг КОН на 1 г сополимера, не более: Марка А - 0,1 Массовая доля связанной метакриловой кислоты, %: Марка А - 3,9-4,7 Марка Б - 3,9-4,7 Сополимер БМК-5 растворяется в ацетоне, этил- и бутилацетате, растворителях марки Р-5 и марки 648. ФАСОВКА: 15кг, 30кг. СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев |
| 82 | Оконные блоки из ПВХ | Оконные блоки должны быть: ширина профиля не менее 70 мм, цвет профиля белый. Профили, применяемые для изготовления оконных блоков, должны иметь не менее 6 камер в раме и створке, и не менее 6 камер в импосте. Армирование профиля рамы, створки, импоста сталью толщиной, более 1,4 мм. Армирование в раме и импосте должен иметь замкнутый контур в виде квадрата или прямоугольника. Толщина лицевой стенки профиля не менее 3 мм. -коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче: не менее 0,75 м2х0С/Вт при коэффициенте остекления 0,65 |
| 83 | Профиль оконный | Модуль упругости при растяжении – не менее 2 510 МПа Прочность при растяжении – не менее 40,0 МПа Ударная вязкость по Шарпи – не менее 48,9 кДж/м2 Температура размягчения по Вика – от 75 до 89 ºС Коэффициэнт прочности сварных соединений на растяжение – от 0,71 до 0,97 прочности целых профилей Долговечность – не менее 40 условных лет эксплуатации Предельное отклонение значений показателей от контрольных значений при оценке результатов не менее 48 циклов: Приведенное сопротивление теплопередаче профиля (с установленными стальными усилительными вкладышами) – не менее 0,83 м2х0С/Вт Изменение линейных размеров после теплового воздействия (%) – не более 1,5 Ударная вязкость после облучения в аппарате «Ксенотест» (к.Дж/м.кв.) - не менее 41,5 Изменение ударной вязкости после облучения на аппарате «Ксенотест» (%) – не более 15 Толщина профиля – не менее 70 мм Количество камер – не менее 6 Цвет белый или кашированный Толщина внешних стенок – не менее 3мм |
| 84 | Стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет толщиной - не менее 40 мм с использованием энергосберегающего стекла с твердым покрытием (К) или мягким покрытием (И). Марка стекла М1. |
| 85 | Дистанционная рамка | Коэфициэнт теплопроводности дистанционной рамки не менее I = 1.4В/м2*К в соответсвии с требованиями СНиП 23-02-2003. |
| 86 | Адсорбент для изолирующих стеклопакетов | - показатель ангстрема – от 3 до 4 - содержание Тс в соответствии с ЕN 1279-2 – более 20% - плотность – не менее 830г/л ±5% - размер гранул – менее 0,6мм - влажность упаковки – менее 0,8вес.% (при 400ºС) - потери при сжигании в соответствии с ЕN 1279-2 – менее3,0вес.% (при 950ºС) - пыль < 20мг/л для частиц < 1,0 мм - потери на трение – образование пыли через 2 часа трения для частиц < 0,05% - десорбция газа менее 10мл на 40г молекулярного сита за 30 мин при температуре 60ºС после 3-х часового контакта с воздухом в мл при 23ºС и 1000 мбар - дельта-Т более 37ºС для 20г молекулярного сита с 20г воды при 23±3ºС - скорость адсорбции воды - в течение первых 3 часов менее 7 вес% (при 23ºС и относительной влажности 60%) |
| 87 | Герметики для стеклопакета | Первичный слой (герметизация между стеклом и дистанционной рамкой): - цвет черный - плотность – не менее 1,05 кг/дм3 - проницаемость водяного пара в размере не более 0,17 г/м2 - уровень проникновения Аргона - 0,00141±0,22 грAr/м2 - температура использования от 145º до 155º - запотевание не проявляется при испытании образцов при менее 90ºС - сопротивление старению – при более 50 полных последовательных недель испытаний в камере при 60ºС и УФ облучении не более 2500 УФ-В - характер разрушения – когезионный Вторичный слой герметизации стеклопакета: - двухкомпонентный герметик на основе полисульфида или эквивалент - технологическая жизнестойкость композиции от 40 – 90 минут -- температурная стойкость от -50ºС до +100ºС - временная стойкость более 15 лет - плотность - 1,5 - 1,7 г/см3 - сопротивление отслаиванию – 3,5 Н/мм - устойчивость к образованию подтёков – нет подтёков - время отверждения до отлива – менее 2,5 часов (23ºС, относ. влажность 50%) - прочность на отрыв – не менее от 1,0 до 1,1 МПа - твердость по Шору А – 40-50 ед |
| 88 | Фурнитура | Поворотно-откидная наличие более 5-ти точек прижима, которые обеспечиваются грибовидными цапфами с установкой противовзомных ответных планок. Регулировка цапфы на прижим должна производится в ручную, без применения специального инструмента. Обязательное наличие элементов обеспечивающих микропроветривание в зимний период. Обязательное наличие приподнимателя (микролифт) створки. Все ножницы должны быть оснащены доводчиками, которые при повороте ручки из положения «откид» удерживают створку у рамы. |
| 89 | Профили поливинилхлоридные подоконные для внутренней отделки | Из жесткого ПВХ белого цвета толщиной не менее 22мм., шириной до 600 мм, выпуском влево и вправо за размеры оконного проема более 50 мм и вылетом за внутреннюю стену не более 50мм. толщина горизонтальных стенок- не менее 3мм, толщина вертикальных стенок – не менее 2,2 мм Количество ПВХ в составе смеси – более 60%, Прочность при растяжении – не менее 43,5 Н/мм2 Термостойкость при +150 – не менее 30мин Ударная вязкость по Шарпи после ускоренного светового старения 500 часов – более 13 кДж/м2 Светостойкость после ускоренного светового старения 500 часов – менее 1% Устойчивость к царапинам - ˃‗5 Устойчивость к воздействию химикатами - ˃‗5 Прочность на изгиб – более 400кг Коэффициент теплового расширения подоконника менее 1% за 24 часа температурного воздействия 70°C. На поверхности подоконников устанавливается многослойный ламинат или эквивалент. Предусмотреть дополнительное усиление подоконной доски на прогиб, предварительно согласовав с заказчиком. |
| 90 | Внутренняя и наружная отделка | Отделка откосов ПВХ системой шириной от 500мм до 600мм с утеплением и с наличником (шириной более 50 мм). Перед установкой откосов необходимо оштукатурить и покрасить стены для улучшения теплоизоляции. ПВХ уголок для отделки наружных откосов. Сталь оцинкованная (толщиной не менее 0,7 мм.) для наружных отливов |
| 91 | Узел примыкания | Узел примыкания оконной рамы к проему состоит из 3-х частей: Внешний универсальный полиуретановый герметик. Плотность: не менее 1,43 кг/л (по ГОСТ 28513) Время образования поверхностной пленки (при+23°C и отн. Влажности воздуха 50%): менее 80 мин Твердость по Шору, А: не менее 25 Модуль эластичности: 0,25-0,30 Н/мм2 Температурный диапазон эксплуатации: -50°С+80°С Эластичность ≥80% Рабочие деформации шва ±25% Адгезионная прочность: не менее 0,7 Н/мм2 Цвет: серый или белый. 2. средний теплоизоляционный: - трубчатый утеплитель со следующими параметрами: плотность – не менее 23, не более 50 кг/м3; диапазон рабочих температур – нижний предел не выше -60°С, верхний предел не ниже +80 °С; водопоглощение по объему – не более 0,8% за 24 часа; коэффициент паропроницаемости – не более 0,002 мг/МчПа; коэффициент теплопроводности – не более 0,04 Вт/м°С; относительная остаточная деформация при сжатии на 25% - не более 10%. -профессиональная однокомпонентная монтажная полиуретановая пена со следующими параметрами: Затвердевшая пена является полутвердым эластичным полиуретаном, обладающим высокой влагостойкостью и термостойкостью от -40°С до +100°С. Вторичное расширение: от 12 до 15%. Содержит замедлитель горения, в затвердевшем состоянии пена не токсична и не огнеопасна. Не содержит хлорфторуглерод, полностью озонобезопасна. Время отлипа 10-15 мин. (при температуре 20°С, относительной влажности > 40%). Время застывания не более 45 минут (при температуре 20°С, относительной влажности 40%). 3. Внутренний пароизоляционный для герметизации монтажного шва. Однокомпонентный эластичный низкомодульный полиуретановый герметик. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов без использования грунтовки. Может использоваться для наружных и внутренних работ. Устойчивость к агрессивным средам и к ультрафиолету - устойчив. Может окрашиваться после полного высыхания красками на основе дисперсии (акриловая, виниловая). Время высыхания поверхности : Время полного высыхания слоя ≥ 2,5 мм 24 часа (при 23°C, 50% HR). Время высыхания поверхности не более 75 минут (при 23°C, 50% HR). Подвижность шва : ±25% t° использования : от +5°С до +40°С t° эксплуатации : от –40°С до +80°С Плотность : от 1,3 до 1,5 г/см³ Модуль эластичности при 100% удлинении: 0,20-0,25 МПа Твёрдость после застывания: 20-25 ед. Шор А Удлинение при разрыве: Более 200% |
| 92 | Уплотнитель для оконных блоков | Содержание вещества мг/м3 выделяемых в атм.воздуха: Этилбензол – менее 0,001 мг/м3 Бутилацетат – менее 0,001 мг/м3 Стирол – менее 0,0001 мг/м3 Дихлорэтан – менее 0,001 мг/м3 Цвет черный или серый. |
| 93 | Герметик | Условная прочность в момент разрыва МПа, не менее: 0,2 Условное напряжение при 100 %-ом удлинение, МПа, не более: 0,4 Цвет: Белый, серый Отверждение: вулканизация под действием сшивающего агента Время отверждения: 48 часов (при +23 °С) Диапазон температур нанесения: от -15 °С до +40 °С Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до +70 °С Относительное удлинение в момент разрыва, не менее: 500 % на лопатках Прогнозируемый срок службы 15 лет при толщине слоя герметика 3 мм и деформативности шва до 25 % Расход: 100 гр/м.п. (при толщине слоя 3 мм и ширине шва 20 мм) |
| 94 | Умывальник керамический | Изделия санитарные керамические должны быть предназначены для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения. Габаритный размер: (400÷500)х(500÷700)х(150÷300) мм. Обязательно наличие бутылочного сифона. |
| 95 | Смеситель | В соответствии с требованиями ГОСТ 25809-96 |
| 96 | Унитаз | Габаритные размеры с установленным бачком: Длина: 630÷700 мм; Ширина: 350÷390 мм; Высота: 750÷850 мм; Цвет должен быть белый. Масса, кг, не более 30. Выпуск должен быть наклонный (косой). Подводка воды должна быть нижняя. В комплекте должно быть: сиденье для унитаза, кнопочная арматура бачка, крепеж. |
| 97 | Раствор готовый кладочный цементный | Марка раствора по прочности на сжатие в проектном возрасте не ниже М200. Водоудерживающая способность раствора должна быть более восьмидесяти процентов. Расслаиваемость свежеприготовленного раствора не должна превышать пятнадцать процентов. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более пяти миллиметров. В качестве заполнителя должен применяться песок для строительных работ. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов материалов, применяемых для приготовления раствора, менее трехсот восьмидесяти Бк/кг. Растворная смесь должна содержать золы-уноса менее 30 % массы цемента. Наименование вяжущего материала в растворе: гипсовые вяжущие или известь строительная или портландцемент или цемент или глина или другие, в том числе смешанные вяжущие, по нормативным документам на конкретный вид вяжущих. Требования к функциональным характеристикам используемого песка: песок должен соответствовать ГОСТ 8736. Песок должен быть средний. Класс должен быть первый или второй. Значение показателя истинной плотности зерен должно быть не менее двух грамм на сантиметр кубический и не более двух целых и восьми десятых грамм на сантиметр кубический; значение показателя модуля крупности должно быть не менее двух и не более трех Мк; значение показателя содержания зерен крупностью более пяти миллиметров должно быть для среднего песка первого класса не более пяти процентов по массе, для среднего песка второго класса не более пятнадцати процентов по массе, значение показателя содержания зерен крупностью более десяти миллиметров должно быть для среднего песка первого класса не более нуля целых пяти десятых процента по массе, для среднего песка второго класса не более пяти процентов по массе; значение показателя содержания зерен крупностью менее ноля целых шестнадцати сотых миллиметра должно быть не более пяти процентов по массе для среднего песка первого класса и не более пятнадцати для среднего песка второго класса процентов по массе; значение показателя содержания пылевидных глинистых частиц должно быть не более двух процентов по массе для природного песка первого класса, не более трех процентов по массе для природного песка второго класса; значение показателя содержания глины в комках должно соответствовать требованиям: для среднего природного песка первого класса должно быть менее нуля целых двадцати пяти сотых процента по массе, для среднего природного песка второго класса должно быть менее нуля целых пяти десятых процента по массе. Природный песок при обработке раствором гидроксида натрия (колориметрическая проба на органические примеси) не должен придавать раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Используемая вода должна быть или питьевой или естественной поверхностной или грунтовой или технической или морской. Требования к техническим характеристикам воды: максимальное содержание растворимых солей должно быть не более десяти тысяч миллиграмм на литр; максимальное содержание ионов S04-2 должно быть не более двух тысяч семисот миллиграмм на литр; максимальное содержание ионов хлора должно быть не более четырех тысяч пятисот миллиграмм на литр; максимальное содержание взвешенных частиц должно быть не более пятисот миллиграмм на литр; Общее содержание в воде ионов натрия и калия в составе растворимых солей не должно превышать одной тысячи пятьсот миллиграмм на литр; Окисляемость должна быть не более пятнадцати миллиграмм на литр; Водородный показатель рН менее 10; Интенсивность запаха не должна превышать двух баллов; Окраска воды должна быть в пределах от бесцветной до желтоватой с цветностью не выше семидесяти градусов по ГОСТ 3351-74; максимальное содержание сахара должно быть не более ста миллиграмм на литр; максимальное содержание фосфатов в расчете на Р2О5 должно быть не более ста миллиграмм на литр; максимальное содержание свинца должно быть не более ста миллиграмм на литр; максимальное содержание цинка должно быть не более ста миллиграмм на литр; максимальное содержание нитратов в расчете на NO3- должно быть не более пятисот миллиграмм на литр; максимальное содержание сульфидов должно быть не более ста миллиграмм на литр. |
| 98 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый | Марка раствора не хуже М25. Водоудерживающая способность раствора должна быть более восьмидесяти процентов. Расслаиваемость свежеприготовленного раствора не должна превышать пятнадцать процентов. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более пяти мм. В качестве заполнителя должен применяться песок для строительных работ. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов материалов, применяемых для приготовления раствора, менее трехсот восьмидесяти Бк/кг. Растворная смесь должна содержать золы-уноса не более 30% массы цемента. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте должна быть не меньше нуля целых и десяти десятитысячных кг/см3. Требуется указать марку по подвижности и глубина погружения конуса, см. Наименование вяжущего материала в растворе: гипсовые вяжущие или известь строительная или портландцемент или цемент или глина или другие, в том числе смешанные вяжущие, по нормативным документам на конкретный вид вяжущих. |
| 99 | Блоки из ячеистых бетонов | Стеновые 2 категории, объемная масса: не менее 900 кг/м3, класс В 3,5 ГОСТ 21520-89 |
| 100 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | Для заземления корпусов оборудования тип ПК-50-280-У2.5 Канат перемычки ПГС изготавливается из стального оцинкованного каната, наконечники — из стали с металлическим покрытием. |
| 101 | Наконечники кабельные | ТМ тип 6-4-4 сечение провода от 2.5мм2 под опрессовку. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9581-80, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от16 до 240мм2 напряжение до 35кВ. Контактная часть (лопатка) изготавливается из меди марок МО и М1 по ГОСТ 859, ГОСТ 495 |
| 102 | Колпачки изолирующие | ГОСТ Р 51037-97 |
| 103 | Кнопки монтажные | Кнопки к монтажной ленте предназначены для бандажирования пучков проводов и кабелей к различным конструкциям. Изготавливаются по ТУ 36-2699-85 Материал: пластмасса |
| 104 | Сжимы ответвительные | У731 сеч. 1.5-10мм2 применяются для выполнения ответвлений от медных и алюминиевых проводников магистральных линий до 660В (без разрезания) аналогичными проводниками. Степень защиты 1Р20 по ГОСТ 14254-96 |
| 105 | Сжимы соединительные | для соединения и перехода с медных проводов на алюминиевые плашечные зажимы типа ПАМ ГОСТ 839-80 |
| 106 | Втулки изолирующие | Изготавливаются в соответствии с ТУ 32 ЦП 748-86.Втулки из электроизоляционного материала .Материал изолирующих втулок должен обладать следующими свойствами: сопротивление разрушающей нагрузке - не менее 260 МПа (2600 кгс/см2); электрическим сопротивлением - не менее 10 кОм; водопоглощением - не более 0,01 % |
| 107 | Гильзы соединительные | ГОСТ23469.1-82 |
| 108 | Швеллер | сталь марки Ст3пс ГОСТ 8240-89 |
| 109 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | ГОСТ 5781-82 Класс А-I: Ст3сп(пс)2; Ст3сп(пс)3; Класс А-II: Ст5сп2; Класс А-III: 35ГС; 25Г2С; |
| 110 | Смесь сухая клеевая водостойкая для плитки | Сухая клеевая смесь серого цвета на цементной основе с повышенной эластичностью, для приклеивания настенной и напольной керамической плитки в помещениях с повышенной влажностью, для наружных работ на фасадах, в том числе для облицовки цоколей зданий и бассейнов. Наносится на бетонные, каменные поверхности, кирпич, гипсовые плиты, штукатурки, водостойкие шпатлевки. СВОЙСТВА: прочность при сжатии > 15 МПа, прочность на адгезию > 1,0 МПа, жизнеспособность раствора 3 часа, открытое время и время корректировки положения плитки 10-15 минут, морозостойкость >50 циклов, расход воды 0,2-0,21 л/кг смеси. ПРИМЕНЕНИЕ: поверхность нанесения должна быть твердой, чистой и сухой, гладким и глянцевым поверхностям придают шероховатость. Сильно впитывающие поверхности и поверхности с повышенной плотностью (мрамор, гранит) грунтуют. Раствор наносят зубчатым шпателем, слоем толщиной 3-5 мм. В процессе работы и последующих двух дней температура воздуха и основы должна быть от +5 до +35о С. Затирку производят не раньше, чем через 24 часа. ФАСОВКА: 4-х слойные влагозащищенные мешки 25 кг. ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в заводской упаковке от даты изготовления. РАСХОД: 1,5-1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. |
| 111 | Грунтовка для бетона и штукатурки на акриловой основе | Глубокопроникающая, прозрачная, предохраняющая от гниения, грибка, для любых поверхностей, снижение расхода краски в 1,5 – 2 раза. Выравнивает и улучшает адгезию основания. Расход: 180 мл/м2. Грунтовка глубокого проникновения. Щелочестойкая, паропроницаемая, и согласно VOB DIN 18363, атмосферостойкая грунтовка с содержанием растворителя, обладающая отличной проникающей способностью и долговременным изолирующим действием. Служит для грунтования и укрепления старых, имеющих осыпь песка поверхностей, мелящих дисперсионных покрытий и старых минеральных ЛКМ. Пригодные основания: цементная и гипсовая штукатурки, синтетическая штукатурка, бетон, фиброцементные плиты, кирпич, клинкерный кирпич и т.п. Жидкий состав с растворителем, бесцветный. |
| 112 | Плиты минераловатные | Плотность – не менее 160 кг/м3 Теплопроводность: λ10 = 0,038 Вт/(м·К) λ25 = 0,040 Вт/(м·К) λА = 0,042 Вт/(м·К) λБ = 0,043 Вт/(м·К) Группа горючести - НГ Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 60 кПа Сопротивление точечной нагрузке, не менее 500 Н Предел прочности на отрыв слоев, не менее 12 кПа Водопоглощение при полном погружении, не более 1.5 % по объему Паропроницаемость, не менее μ = 0.30 мг/(м·ч·Па) Модуль кислотности, не менее 2.0 |
| 113 | Плиты минераловатные | Плотность не менее 40 кг/м³ Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/(м·К) Теплопроводность λ25 = 0,038 Вт/(м·К) Теплопроводность λ125 = 0,054 Вт/(м·К) Группа горючести НГ с покрытием фольгой - Г1 Сжимаемость, не более 20 % Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более 1,0 кг/м² Температура применения от -180 до +450 °С Класс пожарной опасности материала КМ0; с покрытием фольгой - КМ1 |
| 114 | ВВГнг-LS 2х1,5 ГОСТ - Б-К | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 115 | ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ - Б-К | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 116 | ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ - Б-К | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 117 | ВВГнг-LS 5х2,5 ГОСТ - Б-К | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 118 | Кабель ВВГнгLS 5х16 | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 119 | Кабель ВВГнгLS 5х25 | Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 120 | Воздуховод | Стали тонколистовая оцинкованная, ГОСТ 14918,-80 b=0.5мм d 100-250мм |
| 121 | Воздуховод | Стали тонколистовая оцинкованная, ГОСТ 14918,-80 |
| 122 | Лампы накаливания | Газопольные в прозрачной колбе МО 40- 60 шароконусной или грибовидной формы Купол колбы у ламп должен быть матированным. снабжена резьбовым цоколем Е27/27 ГОСТ 2239-79 |
| 123 | КПКВнг-FRLS 1х2х0,75 | Количество проводников2 Тип проводника однопроволочный Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²0.98/0.75 - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км24.5 - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100 - электрическая емкость пары, не более, нФ/км92 - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км0.91 - рабочее напряжение, не более, В300 Наружный диаметр кабеля, не более, мм6.3 Масса кабеля, кг/км47.4 Диапазон рабочих температур, °С-50…+75 |
| 124 | КПКВнг-FRLS 1х2х1,0 | Количество проводников2 Тип проводника однопроволочный Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²0.8/0.5 - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км37.4 - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100 - электрическая емкость пары, не более, нФ/км50.0 - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км1.2 - рабочее напряжение, не более, В300 Наружный диаметр кабеля, не более, мм5.4 Масса кабеля, кг/км33.1 Диапазон рабочих температур, °С-50…+75 |
| 125 | КСПВЭВ 4х0,5 | Число жил и диаметр, мм4х0.5 Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более94 Электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км, МОм, не менее6500 Диапазон рабочих температур, °С-40…+60 Количество кабеля в бухте, м200 Диаметр, мм3.5 Масса, не более, кг16.7 |
| 126 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 (1,5 кв мм) | Количество проводников2 Тип проводника однопроволочный Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²1.38/1.5 - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км12.1 - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100 - электрическая емкость пары, не более, нФ/км75.0 - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км- - рабочее напряжение, не более, В- Наружный диаметр кабеля, не более, мм8.3 Масса кабеля, кг/км65.9 Диапазон рабочих температур, °С-40…+70 |
| 127 | Металлорукав Р3-СЛП-НГ-38 - ПВХ-изоляция | Диаметр условного прохода: 38 Наиб. внешний диаметр D, мм: 44,0 Наим. внутренний диаметр d, мм: 36,4 Наим. радиус при изгибе, мм: 325 Длина в бухте, м: 25 ± 2% Материал: стальная оцинкованная лента, луженая стальная лента, пластикат ПВХ Монтаж при температуре окружающей среды: от –10 °С до +60 °С Диапазон рабочих температур в стационарном состоянии: от –60 °С до +60 °С Длина отрезков: целый отрезок без разрывов Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления Упаковка: бухта в стрейч-пленке |
| 128 | ПВ-1 1 х6 белый Провод | Климатические исполнение провода ПВ1 1х6 - УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации ПВ-1 1х6: -50 °С. Максимальная температура эксплуатации провода ПВ1 6: +65°С. Провод установочный ПВ-1 1*6 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%. Монтаж силового провода ПВ-1 1х6 производится при температуре не ниже -15 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке провода ПВ-1 6 - 44 миллиметров. Длительно допустимая температура нагрева жилы провода ПВ-1 6 не более 70 °С. Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4. Наружный диаметр провода ПВ-1 1*6 - 4,4 миллиметров. Код ОКП: 355113. Расчетная масса провода ПВ-1 6 - 0,0668 килограмм в метре. Срок службы не менее 20 лет с даты изготовления. |
| 129 | ПВ-1 1х4 белый Провод | Климатические исполнение провода ПВ1 1х4 - УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации ПВ-1 1х4: -50 °С. Максимальная температура эксплуатации провода ПВ1 4: +65°С. Провод установочный ПВ-1 1*4 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%. Монтаж силового провода ПВ-1 1х4 производится при температуре не ниже -15 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке провода ПВ-1 4 - 39 миллиметров. Длительно допустимая температура нагрева жилы провода ПВ-1 4 не более 70 °С. Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4. Наружный диаметр провода ПВ-1 1*4 - 3,9 миллиметров. Код ОКП: 355113. Расчетная масса провода ПВ-1 4 - 0,047 килограмм в метре. Срок службы не менее 20 лет с даты изготовления. |
| 130 | Блок аварийного питания CONVERSION KIT TM | Мощность не менее 3.5 Вт Номинальное время работы не менее 3 ч Номинальное напряжение с 220 В Номинальное напряжение по 220 В Длина не менее 223 мм Ширина не менее 83 мм Тип схемы подключения Степень защиты IP IP20 Высота не менее 43 мм |
| 131 | Вводной автоматический выключатель 3 полюса 100А ВА 47-100-3С | Соответствует стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение корпуса 230В /400В Типоисполнения по номинальному току 10А, 16А, 25А, 32А, 35А, 40А, 50А 63А, 80А, 100А Номинальная отключающая способность (ПКС) 10 кА Типоисполнения по срабатывания при КЗ С, D Модификации по количеству полюсов 1,2,3,4 Клим исп. и категория разм. УХЛ 4 Степень защиты автомата IP20 Электрическая износостойкость, не менее 6000 циклов ВО Механическая износостойкость, не менее 20000 циклов В-О, Максимальное сечение подсоединяемых провд. 35 мм Наличие драгоценных металлов (серебро), 0,9÷1,2 г/полюс Масса одного полюса автомата 0,15 , кг Диапазон рабочих температур, —40 - +50 °С |
| 132 | Вводной модульный рубильник 3 полюса 100А ВН32 3Р | Номинальное напряжение частотой 50 Гц: 230/400 Вольт Номинальный ток: 100 Ампер Номинальный рабочий ток при t=1c: 15 ln Категория применения: АС 22 В Число полюсов: 3 Климатическое исполнение: УХЛ4 Степень защиты от пыли и влаги: IP20 Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее: 10 000 Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее: 30 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов: 35 кв.мм. Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс: 1,2 Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С |
| 133 | ДИП-34А Извещатель пожарный дымовой оптический | Тип извещателя адресный Маркировка по взрывозащите- Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2 Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ Напряжение питания, B: - постоянного тока- - по шлейфу сигнализации8…10 Ток потребления, мА: - при напряжении питания 12 В- - в дежурном режиме0.5 - в режиме «ПОЖАР»- Сопротивление: - внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более- Габаритные размеры, мм: - диаметр100 - высота46 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-30…+55 Масса, не более, кг0.2 |
| 134 | Дифференциальный автомат 20А-30мА L+N . АВДТ32 2С 20А | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 51327.1-99 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230 Номинальный ток In, А 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, C Число полюсов 1+N Номинальный отключающий дифференциальный ток, IDn ,мА 10, 30, 100 Номинальная отключающая способность, А 6000 Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока с постоянной составляющей А Время отключения при ном. дифф. токе, мс £40 Износостойкость, циклов В-О, не менее 10 000 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 Наличие драгоценных металлов, г/полюс 0,85 Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 25 Масса, кг 0,19 Мощность рассеивания, Вт не более 6,5 Диапазон рабочих температур, °С -25 ÷ +40 |
| 135 | ИПР-513-3АМ Извещатель пожарный ручной | Тип извещателя адресный Маркировка по взрывозащите- Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″ Напряжение питания, B: - по шлейфу сигнализации8…10 Ток потребления, мА: - в дежурном режиме не более0.5 Габаритные размеры, мм94х94х54 Степень защитыIP41 Диапазон рабочих температур, °С-30…+55 Масса, не более, кг0.15 |
| 136 | Октава-12В (исп. 1) Оповещатель пожарный свето-звуковой, комбинированный | Маркировка по взрывозащите- Тип светового оповещателя постоянного свечения Цвет Белый Цвет свечения Красный Частота мигания, Гц- Уровень звукового давления, дБ105 Количество тонов- Регулировка громкостинет Напряжение питания, B: - от внешнего источника питания9…13.8 Ток потребления, мА: - при питании от внешнего источника питания55 Потребляемая мощность: - не более- Степень защитыIP41 Диапазон рабочих температур, °С-30…+55 Габаритные размеры, мм90х90х38 Масса, не более, кг0.1 |
| 137 | Труба гибкая гофрированная | Диаметр 20,32 мм из самозатухающего ПВХ - пластиката , лёгкая со стальной протяжкой , цвет серый (RAL 7035 ) , от - 5 C до + 60 С |
| 138 | Перемычка ПБ13 1,5.25-0,4Я | Длина L, мм: не менее 1310 Ширина b, мм: не менее 150 Высота h, мм: не менее 250 Геометрический объем, м.куб: не менее 0,05 Расчетная нагрузка, кгс/м: не менее 200 Обьем бетона, м.куб: не менее 0,05 Расход стали, кг:0 Вес, кг: не менее 48 |
| 139 | Перемычка ПБ20 1,5.2,5-0,3Я | Длина L, мм: не менее 2010 Ширина b, мм: не менее 100 Высота h, мм: не менее 250 Геометрический объем, м.куб: не менее 0,05 Расчетная нагрузка, кгс/м: не менее 200 Обьем бетона, м.куб: не менее 0,05 Расход стали, кг: не менее 2,43 Вес, кг: не менее 50 |

Все товары без упоминаний товарных знаков по умолчанию сопровождаются фразой «товарный знак отсутствует».

Все товары без указания страны происхождения по умолчанию сопровождаются фразой «страна происхождения Россия».

Поставляемый товар является новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным и не поврежденным, упакован в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении на складе.

Товары полностью удовлетворяют требованиям соответствующих стандартов: ГОСТ 8486-86 ГОСТ 8267-93 ГОСТ 31416-2009 ГОСТ 3282-74 ГОСТ 19034-82 ГОСТ 28013-98 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 9410-78 ГОСТ 8736 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 5583-78 ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 3134-78 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 4028-63 ГОСТ 839-80 ГОСТ 7827-74 ГОСТ 3070-88 ГОСТ 23735-79 ГОСТ 6465-76 ГОСТ Р 52087-2003 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 25129-82.