Приложение № 4 к договору от «___» ___________ 2023 года № 2023.128630

Технические характеристики входной двери и решеток на окна

1. Технические характеристики входной двери.

| Взломостойкость и безопасность |
| --- |
| Толщина стали | от 1,5 мм |
| Количество замков | 2 замка разных или одного типов |
| Замок основной | 2 класса или выше |
| Замок дополнительный | 2 класса или выше |
| Ночная задвижка | есть |
| Тепло- и звукоизоляция |
| Терморазрыв | есть |
| Уплотнитель | двойной контур |
| Тип короба | открытый неутепленный |
| Толщина полотна | от 70 мм |
| Толщина короба | от 110 мм |
| Гарантия |
| Гарантия на полотно и комплектующие | 3 года |

2. Технические характеристики решеток на окна.

Решетки - раздвижные. Изделия необходимо устанавливать в проветриваемых помещениях с влажностью не более 60 %, это обеспечивает предотвращение появления коррозии на металле, так же не рекомендуется устанавливать изделия с уличной стороны помещения, так как это влечет к заклиниванию механизмов изделия, из-за образования коррозии и повышенной загрязненности. Гарантия на устройство 3 года.

Комплектность

Изделия поставляются комплектно рамами в упакованном виде с установленными распашными створками и фурнитурой. Раздвижные створки, заполнение, комплектующие детали и узлы поставляются в отдельной упаковке согласно комплектовочной ведомости. Также в комплектность входит: врезной замок с ключами (6 ключей), сборочные болты (6 комплектов), паспорт решеток.

Устройство

Изделия изготавливаются из металлических профилей с окрашенной порошковыми красками наружной поверхностью. Вид лакокрасочного покрытия - порошковая покраска, цвет - RAL 9016 (транспортный белый), высота порога 20 мм.

Изделия (рис. 1) состоят из рамы, раздвижного полотна, подъемного порога (опция) и поворотного устройства (опция).

Полотна изделий с раздвижным открыванием представляют собой гармошку из металлических профильных заготовок, скрепленных пантографной планкой (4 мм), двигающихся по на подшипниках по верхней направляющей. Если высота решетки составляет менее 2030 мм, то количество горизонтальных перекрестий равняется 2 линиям, более 3 линии. Фиксация створок в закрытом положении производится с помощью запорной поворотной фурнитуры. Верхняя рельса изготавливается из металла толщиной 2 мм, вертикальные направляющие изготавливаются из металла толщиной 1,2 мм, (либо 1,5 мм опция). Пантографы изготавливаются из металла толщиной 4 мм.

Монтаж

| Заказчик: Директор МУП «ЦМИ» __________________ Э. В. Беляцкий | Подрядчик: Индивидуальный предприниматель __________________ Д. В. Некрасов |
| --- | --- |